Приложение

к Решению

Петрозаводского городского Совета

# от 27 февраля 2019 г. № 28/21-456

Образцы урн для сбора мусора,

устанавливаемые на территории Петрозаводского городского округа

Образец урны для сбора мусора № 1

Описание:

Габариты в мм: длина - 400-450 мм, ширина - 400-450 мм, высота - 600-650 мм, вместимость - 24-30 л.

Материал: фиброжелезобетон.

Комплектация: урна представленного дизайна с оцинкованным ведром-вставкой. Оформление: барельефы в виде четырех - шести продольных выпуклых полос. Поверхность внутри вогнутых полос ровная, гладкая, а поверхность выпуклых полос неровная, шероховатая. Углы урны срезанные, с сохранением основного барельефа. Урна должна быть окрашена краской, соответствующей материалу, из которого она изготовлена, краска должна быть устойчива к перепадам температур и внешним воздействиям. Цвет краски - серый RAL 7040. Ведро-вставка должно быть изготовлено из оцинкованной листовой стали толщиной 0,4-0,7 мм по соответствующим ГОСТам.

Урна образца № 1 используется в границах территории Петрозаводского городского округа.

Образец урны для сбора мусора № 2

Описание:

Габариты в мм: длина - 400-450 мм, ширина - 400-450мм, высота - 600-650 мм, вместимость - 24-30 л.

Материал: фиброжелезобетон.

Комплектация: урна представленного дизайна с оцинкованным ведром-вставкой. Оформление: четырехгранный объем с небольшим сужением к основанию, поверхность гладкая или шероховатая. Углы урны скругленные. Урна должна быть окрашена краской, соответствующей материалу, из которого она изготовлена, краска должна быть устойчива к перепадам температур и внешним воздействиям. Цвет краски - серый RAL 7040. Ведро-вставка должно быть изготовлено из оцинкованной листовой стали толщиной 0,4-0,7 мм по соответствующим ГОСТам.

Урна образца № 2 используется в границах территории Петрозаводского городского округа.

Образец урны для сбора мусора № 3

Описание:

Габариты в мм: длина - 450-550 мм, ширина - 450-550 мм, высота - 700-750 мм, вместимость - 30-40 л.

Материал: фиброжелезобетон.

Комплектация: урна представленного дизайна с оцинкованным ведром-вставкой. Оформление: трехсторонняя сужающаяся к верхней части урна со скошенным верхним срезом, грани урны немного выпуклы, поверхность гладкая. Урна должна быть окрашена краской, соответствующей материалу, из которого она изготовлена, краска должна быть устойчива к перепадам температур и внешним воздействиям. Цвет краски - серый RAL 7040. Ведро-вставка должно быть изготовлено из оцинкованной листовой стали толщиной 0,4-0,7 мм по соответствующим ГОСТам.

Урна образца № 3 используется в границах территории Петрозаводского городского округа.

Образец урны для сбора мусора № 4

Описание:

Габариты в мм: длина - 450-530 мм, ширина - 450-530мм, высота - 650-750 мм, вместимость - 50-80 л.

Материал: фиброжелезобетон.

Комплектация: урна представленного дизайна с оцинкованным ведром-вставкой. Оформление: прямоугольная урна с прямоугольными выступами на боковинах, поверхность гладкая. Урна должна быть окрашена краской, соответствующей материалу, из которого она изготовлена, краска должна быть устойчива к перепадам температур и внешним воздействиям. Цвет краски - серый RAL 7040. Ведро-вставка должно быть изготовлено из оцинкованной листовой стали толщиной 0,4-0,7 мм по соответствующим ГОСТам.

Урна образца № 4 используется в границах территории Петрозаводского городского округа.

Образец урны для сбора мусора № 5

Описание:

Габариты в мм: диаметр - 490-570 мм, высота - 710-790 мм, вместимость - 25-30 л.

Материал: металлический прокат.

Комплектация: урна представленного дизайна с оцинкованным ведром-вставкой. Оформление: выполнена в виде металлического каркаса из вертикальных полос шириной 25 мм, соединенных ободками, на круглом металлическом основании с 4 ножками. Урна должна быть окрашена краской, соответствующей материалу, из которого она изготовлена, краска должна быть устойчива к перепадам температур и внешним воздействиям. Цвет краски – черный.

Урна образца № 5 используется в границах территории Петрозаводского городского округа.

Образец урны для сбора мусора № 6

Описание:

Габариты в мм: длина - 430-440 мм, ширина - 430-440 мм, высота - 580 мм, вместимость – 40-60 л.

Материал: железобетон.

Комплектация: урна представленного дизайна с оцинкованным ведром-вставкой. Оформление: Монолитная железобетонная окрашенная урна, украшенная объемным рельефом и гладкой окантовкой, с металлической оцинкованной вставкой с двумя ручками. Урна должна быть окрашена водоэмульсионной фасадной краской, соответствующей материалу, из которого она изготовлена, краска должна быть устойчива к перепадам температур и внешним воздействиям. Цвет краски - серый RAL 7040, белый. Ведро-вставка должно быть изготовлено из оцинкованной листовой стали толщиной 0,4-0,7 мм по соответствующим ГОСТам.

Урна образца № 6 используется в границах территории Петрозаводского городского округа.

Образец урны для сбора мусора № 7

Описание:

Габаритные размеры длина – 430-440 мм, ширина – 430-440 мм, высота 600-620 мм, вместимость 25-30 л.

Материал: сталь 1,2 мм

Комплектация: урна представленного дизайна с оцинкованным ведром вставкой. Ведро-вставка должно быть изготовлено из оцинкованной листовой стали толщиной 0,4-0,7 мм по соответствующим ГОСТам.

Урна образца № 7 используется в границах территории Петрозаводского городского округа.

Образец урны для сбора мусора № 8

Описание:

Габаритные размеры длина – 430-440 мм, ширина – 430-440 мм, высота 580– 600 мм, вместимость 25-30 л.

Материал: сталь 1,2 мм (метод машинной ковки).

Комплектация: урна представленного дизайна с оцинкованным ведром вставкой. Окрашена данная модель в грунт-эмаль. Урна для мусора имеет возможность крепления анкерными болтами к поверхности. Ведро-вставка должно быть изготовлено из оцинкованной листовой стали толщиной 0,4-0,7 мм по соответствующим ГОСТам.

Урна образца № 8 используется в границах территории Петрозаводского городского округа.

Образец урны для сбора мусора № 9

Описание:

Габаритные размеры длина – 430-440 мм, ширина – 430-440 мм, высота 580-600 мм, вместимость 25-30 л.

Материал: сталь 1,2 мм (метод машинной ковки).

Комплектация: урна представленного дизайна с оцинкованным ведром вставкой. Основной бак урны имеет специальный механизм опрокидывания, позволяющий легко очистить ее от мусора. Окрашена данная модель в грунт-эмаль. Урна для мусора имеет возможность крепления анкерными болтами к поверхности. Ведро-вставка должно быть изготовлено из оцинкованной листовой стали толщиной 0,4-0,7 мм по соответствующим ГОСТам.

Урна образца № 9 используется в границах территории Петрозаводского городского округа.